Инструкция по Programer Box (для регуляторов Ro Control Pro)

(основная часть)

Уважаемый клиент, мы рады, что вы выбрали LED Programmer Box из нашего ассортимента. С помощью этого устройства у вас есть мощный инструмент для удобного программирования контроллеров ROCONTROL PRO (версии).

Несмотря на относительно простую работу Programmier Box, ее использование требует от вас некоторых знаний. Это руководство поможет вам быстро ознакомиться с возможностями программируемого блока. Для того чтобы безопасно и быстро достичь этой цели, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации перед включением устройства.

1. ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Перед вводом в эксплуатацию светодиодного блока программирования внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и следуйте указанным инструкциям. Кроме того, при эксплуатации устройства соблюдайте следующие правила:

• 	Используйте светодиодный блок программирования только в пределах технических характеристик, иначе устройство может быть уничтожено.

• 	Использование, не соответствующее требованиям данного руководства, может привести к неполадкам в работе, привести к разрушению светодиодного блока программирования и травмам. Существует существенная опасность, может быть нанесен материальный и личный ущерб.

• 	Защитите блок программирования от вибрации, пыли, влаги, а также механических нагрузок!

• 	Не подвергайте их воздействию ни высокой температуры, ни холода!

•	 Периодически проверяйте устройство на наличие повреждений!

2. Технические Условия

Рабочее напряжение: 4.8 - 8.4 в.

Размеры: 		88 x 58 x 14 мм.

Вес: 			40 г.

3. Возможности Применения

Кроме наших регуляторов ROCONTROL PRO, светодиодный программный блок   работает и с другими типами регуляторов для безщеточных двигателей китайского производителя. Для программирования контроллеров других производителей блок не может использоваться. Для различных типов регуляторов нашего производителя есть соответствующие метки для передней и задней. В таблице перечислены возможные параметры и их значения. Выберите соответствующую метку.

Если блок для программирования соответствует вашему регулятору, пожалуйста, обратитесь к соответствующему руководству регулятора.

4. Порты и элементы управления

5. Процедура Программирования

1. Подключение блока программирования

Предупреждение!   Перед подключением блока программ. необходимо отсоединить аккумулятор привода от регулятора. В противном случае регулятор не может быть подключен к программному блоку.

Из-за различных соединений каждого регулятора, он приходит к различным типам соединения между блоком и контроллером двигателя. Правильный тип подключения см. В руководстве по эксплуатации вашего регулятора. В основном применяется:

1) для регулятора с общим соединительным кабелем для приемника и программирования

- Для регуляторов со встроенным BEC подключите трехпроводный кабель к разъему, обозначенному “- / + / (cигнал)" на блоке программирования

- Для контроллеров без BEC (OPTO версия) подключите трехпроводный кабель к разъему, обозначенному “ - / + / (cигнал)” на блоке программирования. Кроме того, подключите аккумулятор (4,8 в - 8,4 в) к разъему, обозначенному на блоке программирования, для питания.

2) для регуляторов с вентилятором

Разъем для вентилятора одновременно является разъемом программирования. В этом случае отсоедините кабель вентилятора от регулятора и вставьте туда один конец прилагаемого кабеля программирования (входит в комплект поставки), а другой конец - в разъем для программирования коробки, обозначенный “ - / + / (cигнал)”

3) для регуляторов с отдельным кабелем программирования

Для регуляторов с кабелем программирования с выходным напряжением

4,8 - 8,4 в. вставьте прилагаемый кабель программирования в разъем, обозначенный" - / + / (cигнал)” на блоке программирования.

Для регуляторов с программным кабелем без выходного напряжения вставьте прилагаемый программный кабель в разъем, обозначенный" - / + / (cигнал)”  на программном блоке. Кроме того, подключите аккумулятор (4,8 - 8,4 в) к разъему, обозначенному “ - / + ” на блоке программирования, для питания.

4) для регуляторов с отдельным портом программирования

Для контроллеров с отдельным программным разъемом вставьте прилагаемый кабель программирования в разъем, обозначенный “- / + / (cигнал)" на программном блоке.

Примечания: как правило, вышеупомянутый соединиельный кабель, более «короткий» кабель на регуляторе (с разъемом JR). Вышеупомянутая дополнительная батарея также может быть заменена схемой BEC.

2. Светодиодный блок программирования - начало работы

После того, как все соединения установлены, подключите аккумулятор привода к контроллеру и включите его. Через несколько секунд блок программирования отобразит текущие настройки вашего регулятора. Если ничего не отображается, проверьте, правильно ли подключены все соединения. Если все правильно, снова отключите соединение и восстановите его через 2 секунды. Проверьте, отображается ли какая-либо новая информация.

Примечание: для отображения информации на светодиодном блоке программирования часто требуется несколько секунд.

3. Регулятор с блоком, программирование

Кнопка ITEM: нажав кнопку, вы можете выбрать программируемые параметры, которые вы хотите настроить или проверить. Соответствующий (позиционный) номер каждого параметра отображается в левом светодиоде.

Кнопка VALUE: после выбора программируемого параметра соответствующее значение параметра, сохраненного в вашем регуляторе, отображается на правом светодиодном дисплее. При нажатии кнопки "VALUE" можно установить значения параметров.

Кнопка OK: Нажмите кнопку ,OK", после того как вы настроили все параметры, красный штрих на дисплее прибл. на 1 или 2 секунды (n) появляется на правом дисплеи блока, чтобы указать, что параметры передаются. Новые значения параметров сохраняются, как только красная черта исчезает.

Кнопка RESET: нажмите кнопку RESET " для сброса предварительно установленных значений.

Общий вид (фото):