Перевод (рабочий) Инструкции регуляторов RoControl  (Robbe)

Несмотря на относительно простую работу регулятора, его использование требует некоторых знаний. Это руководство поможет вам быстро ознакомиться с возможностями регуляторов. Чтобы достичь этой цели безопасно и быстро, внимательно прочитайте руководство пользователя перед запуском контроллера

Общие Предупреждения Об Опасности

Пожалуйста, обратите внимание на все наши поставки: сначала прочтите эти указания по безопасности и опасности, а затем все инструкции по эксплуатации и монтажу Перед первым вводом в эксплуатацию полностью и тщательно. Модели с дистанционным управлением не являются игрушками и могут использоваться подростками в возрасте до 14 лет только под постоянным наблюдением взрослых, знакомых со строительством, эксплуатацией, материей и возможными опасностями. Строительство, эксплуатация и эксплуатация моделей с дистанционным управлением являются опасными и несут полную ответственность оператора. Мы четко указываем на эти опасности и не несем никакой ответственности. Осторожный, хорошо продуманный подход к работе защищает от травм и материального ущерба. Выполняйте техническое обслуживание и контроль ваших моделей и электроприборов на коротких регулярных интервалах. Регулярно контролируйте безопасное прилегание всех креплений.

Для всех моделей с дистанционным управлением:

. Убедитесь, что в окружающей среде никто не использует вашу частоту передачи.

. Включить: сначала включите передатчик, а затем приемник.

. Выбор: сначала выключите приемник, а затем передатчик.

. Перед началом работы убедитесь в том, что заряд батареи полностью заряжен в передатчике и приемнике.

Кроме того, Пожалуйста, обратите внимание на следующие Примечания:

. Не используйте неравные батареи или батареи, а также новые и использованные батареи вместе. Пожалуйста, выньте пустые батареи из устройств, особенно если они не используются в течение длительного времени.

. Никогда не подвергайте электрические приборы воздействию грязи, пыли, влаги, холода или жары. Повреждение кабеля может привести к короткому замыканию, пожару и разрушению оборудования!

. Избегайте травм, вызванных осторожностью в работе aIlen с вашими моделями.

. Если у вас есть страховка, спросите, покрываются ли риски, связанные с вашими моделями, страховыми обязательствами, или вы должны дополнительно их застраховать.

. Клеи и лаки содержат растворители, которые могут быть вредными для здоровья. Для этого следуйте инструкциям и предупреждениям производителей

Предупреждения Об Опасности Модели Самолетов

пожалуйста, свяжитесь с опытными модельными самолетами, клубами или авиационными школами, чтобы уменьшить опасность и избежать повреждений. Попросите всех зрителей соблюдать безопасное расстояние не менее 5 метров. Никогда не контролируйте свою модель полета на людях, животных или на высоковольтных линиях. Избегайте общественных наказаний, путей, мест и мест, где могут находиться люди. Будьте внимательны из-за шума полета, вызванного вами.

Указания По Опасности Регуляторы

Убедитесь в том, что аккумулятор не перевернут, чтобы избежать короткого замыкания из-за кабеля, приводной двигатель эффективно продувается и воздух может хорошо циркулировать. Используйте защищенные от неправильного включения штекерные разъемы. Все кабели и соединения должны быть хорошо изолированы. Регулятор не должен соприкасаться со смазкой или маслом. Регуляторы предназначены только для использования с батареями или аккумуляторами (питанием) и  дистанционным управлением от модели. Другие операции не допускаются. Всегда проводите тест на диапазон. Используйте только рекомендованные нами разъемы, оригинальные и аксессуары. Не вносите никаких изменений в регулятор, если это не указано в описании. Важно: прежде чем подключить регулятор, поговорите с другими операторами о том, что ваш передатчик работает только на этой частоте, если вы не используете 2,4 ГГц. Перед включением передатчика всегда устанавливайте дроссель на,,стоп"

Предупреждения Об Опасности Двигатель

Моторы не подходят для лиц младше 14 лет. Эксплуатация машины может осуществляться только под постоянным наблюдением взрослого, знакомого с опасностями. Проверьте перед каждой эксплуатации сиденья двигателя и воздушного винта. Никогда не позволяйте двигателю запускаться в руке. Защитите двигатель от грязи и влаги. Не допускайте попадания посторонних предметов в двигатель. Всегда держите безопасное расстояние от вращающегося воздушного винта (воздушные винты могут повредить пальцы!!!!). Всегда поддерживайте допустимую максимальную скорость двигателя и воздушного винта.

Утилизация электрооборудования

После окончания использования пожалуйста: выньте все батареи и утилизируйте их отдельно. Бесплатно сдайте старые электроприборы в пункты сборамуниципалитетов. Остальные части относятся к бытовым отходам.

Спасибо за вашу помощь!

Информация о безопасности для элементов LiPo и батарей.

Точные данные о грузоподъемности и габаритах можно найти на нашей домашней странице и в каталоге. Данные о длительности-при воздействии клеток применяются только при оптимальном охлаждении. Литий-полимерные аккумуляторы ( LiPo-аккумуляторы) требуют особого ухода. Это яд как при зарядке, так и при разгрузке, а также при хранении и прочем обращении. Важно! Обязательно соблюдайте следующие специальные инструкции:

- Неправильное обращение может привести к взрыву, пожару, дыму и отравлению. Несоблюдение инструкции по обслуживанию и предупреждений приведет к снижению производительности и, возможным  другим дефектам. Только при правильном хранении и зарядке с помощью оптимального зарядного устройства, вы можете рассчитывать на максимальный срок службы и должны рассчитывать на 300 - 600 циклов зарядки с потерей мощности (емкости) около 20%.

- В случае неоптимального зарядного устройства емкость с каждым зарядом/разрядом значительно уменьшается, а следовательно, и срок службы. Хранение при слишком высоких или низких температурах может привести к постепенному снижению емкости.

Общие Предупреждения-Избегайте Опасности!

Не сжигайте батареи. Никогда не замачивайте клетки в жидкости. Храните батареи или элементы в недоступном для детей месте. Никогда не разбирайте батареи LiPo. Разборка аккумулятора может привести к внутреннему замыканию. Результатом может быть выделение газа, пожар и взрыв или другие проблемы. Электролиты и пары электролитов, содержащиеся в батареях LiPo, вредны для здоровья. В любом случае избегайте прямого контакта с электролитами. При контакте электролитов с кожей, глазами или другими частями тела немедленно промойте достаточным количеством (пресной) воды и обратитесь к врачу.

Удалите все батареи, которые не нужны в модели. Всегда заряжайте аккумуляторы своевременно. Размещайте (храните) батареи на негорючей, термостойкой и не впитывающей поверхности! Разряженные Li-Po батареи неисправны и больше не должны использоваться! Если аккумулятор перегружен, отключите его от всех пользователей, например, как регулятор скорости, так как они всегда потребляют немного энергии, даже когда они выключены. В противном случае разрушение батареи грозит глубоким разрядом.

Особые указания по зарядке батарей LiPo.

Поскольку мы не можем контролировать фактическую зарядку и разрядку элементов, любая гарантия неисправного заряда или разряда исключается. Для зарядки батарей Li-Po разрешается использовать только одобренные зарядные устройства с балансиром. Макс. Зарядная емкость должна быть в 1,05 раза меньше емкости аккумулятора. Пример: аккумулятор 700 мАч = макс. заряженная емкость в него - 735 мАч. Убедитесь, что количество элементов, ток зарядки / разрядки установлены правильно. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего зарядного / разрядного устройства.  Заряжаемый аккумулятор должен находиться на негорючей, термостойкой  и токонепроводящей поверхности во время зарядки! Осуществляйте зарядку подальше от  легковоспламеняющихся или воспламеняющихся предметов. Аккумуляторы должны заряжаться и разряжаться только под наблюдением. В принципе, последовательно подключенные банки LiPo в батарею могут быть соединены только в том случае, если напряжение каждой банки не отличается больше чем в 0,1 в от других банок. Если отклонение напряжения на одной из банок превышает 0,1 в, то напряжение на ней должно быть максимально точно отрегулировано: с помощью зарядки или разряда отдельных элементов. В этих условиях не допускается заряд  Li-Po током более 1 C., т.е при АКБ емкостью 200мАч, ток не более 200мА. В любом случае избегайте перезаряд банки ( более чем 4,2в), при повышенном напряжении  банка будет в скорости повреждена и  может стать причиной возгорания. Чтобы избежать перегрузки отдельных банок в батареи и сохранить ей более длительный срок службы, напряжение отключения может быть установлено на значения между 3,1 в-3,15 в на банку. После каждой зарядки проверьте, имеет ли какая-либо из ячеек в пакете напряжение более 4,2 В. Все банки в батарее, должны иметь одинаковое напряжение. Чтобы избежать перегрузки банок после длительного использования, они должны регулярно загружаться индивидуально. Никогда не заряжайте батареи с неправильной полярностью.При обратной зарядке батареи возникают аномальные химические реакции, и батарея становится непригодной для использования. Это может вызвать разрывы, дым и пламя.

Особые указания по разрядке батарей LiPo.

Постоянный ток около 15 C не является  проблемой для батарей LiPo. В случае больших токов, пожалуйста, проверьте указания в соответствующих паспортах продукта. Разряд ниже 2,5 в на банку навсегда повредит банки батареи. Обязательно избегайте этой глубокой разрядки! Обязательно выключите двигатель, прежде чем заметите снижение мощности. Тогда батареи LiPo  могут быть повреждены. Поэтому для безопасности оставьте остаточную емкость около 20% в батарее. Если отдельные банки батареи будут заряжены по-разному, возможно, будет

слишком поздно для этих элементов, при отключения регулятора скорости, и они могут быть также повреждены.

Обязательно избегайте коротких замыканий. При коротком замыкании резко возрастает ток, который нагревает банки. Это приводит к потере электролита, утечке газов или даже взрыву. Из-за опасности короткого замыкания в батареях LiPo следует избегать близости проводящих поверхностей или контакта с ними. Постоянные короткие замыкания приводят к разрушению аккумулятора, повышению температуры и самовоспламенению. Температура  аккумулятора не должны повышаться до температуры выше 70 C во время разрядки. Обеспечьте надлежащее охлаждение или меньший разрядный ток. Вы можете легко проверить температуру с помощью инфракрасного термометра.

Стабильность батарейного корпуса

Алюминиевая фольга корпуса батарей может быть повреждена острыми предметами, такими как иглы, ножи, гвозди, разъемы двигателя, при пайке  или аналогичным способом. Повреждение пленки делает батарею непригодной для использования. Поэтому аккумулятор должен быть встроен в модель таким образом, чтобы он не деформировался даже в случае аварии. При коротком замыкании банки  Li-Po АКБ может загореться.

Кроме того, если температура поднялась выше 70° C может привести к вздутию батареи. Из-за потери электролита аккумулятор становится непригодным для использования. Заверните неисправные банки  в PoIy-мешок или фольгу для специальных отходов.

Механические воздействия.

Батареи LiPo механически не так стабильны, как батареи в металлических корпусах. Поэтому Избегайте механический воздействий на них  в результате падения, удара, изгиба  и т. д. Поэтому вы должны отрезать или разрезать оболочку (ламинат пленку), а также деформировать ее или сверлить. Никогда не сгибайте и не скручивайте батареи LiPo. Не надавливайте на батарею или разъемы.

Соединения банок

Разъемы LiPo не так прочны, как на других батареях. Особенно алюминиевый ( + ) разъем может легко отломиться. Никогда не используйте поврежденные банки: ни в коем случае не используйте поврежденные банки. Среди прочего, поврежденные банки можно распознать  по повреждению «корпусной пленки», аккумулятор(банка) деформирован(а) , по запаху  электролита из «текущих».В этих случаях дальнейшее использование аккумуляторов не допускается. Утилизируйте их.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Перед эксплуатацией контроллера внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и следуйте точно перечисленным инструкциям. Кроме того, примите во внимание следующие правила при эксплуатации контроллеров Rocontrol:

- Установите регулятор исключительно в пределах его технических данных, в противном случае регулятор может выйти из строя.

- Вставки, которые не соответствуют требованиям настоящего руководства, могут привести к проблемам в работе, разрушению регулятора и травмам. Существует существенная опасность, это может привести к материальному и личному ущербу.

- Регуляторы полета предназначены исключительно для использования с аккумуляторными батареями. Никогда не эксплуатируйте контроллеры двигателя от блока питания!

- Защитите регулятор скорости от вибрации, пыли, огня и механических нагрузок.

- Ни в коем случае не берите поврежденный регулятор, например,  вследствие воздействия воды или механических деформаций вследствие аварии или подобное, в эксплуатации!

- Не подвергайте контроллер грубому нагреву или холоду!

- Регулярно проверяйте регулятор на наличие повреждений!

- Соединительные кабели должны быть как можно короче, особенно соединительные кабели аккумулятора не следует удлинять!

- Соблюдайте требования производителей используемых батарей!

- Три выходных разъема могут быть напрямую подключены к клеммам двигателя. Удостоверьтесь, что нет короткого замыкания, изолируйте все очень тщательно.

- Если двигатель имеет неправильное направление вращения, вы можете исправить его, поменяв любые два провода  двигателя. Никогда не меняйте клеммы аккумулятора.

- Как только батарея подключена к Регулятору, двигатель может запуститься, требуется соблюдать максимальную осторожность. Чтобы исключить травмы, удалите воздушный винт, если у вас есть желание внести коррективы в модель.

- После каждого использования дайте регулятору хорошо остыть. Убедитесь, что в вашей модели имеется соответствующая циркуляция воздуха, даже если используется модель «закрытого типа». Т.к. ущерб, причиненный  модели  от перегрева регулятора, исключается из гарантии.

Особенности

- в зависимости от типа подходит для 2-6S Li-Po или 5 -18 NiMH ячеек, обязательно обратите внимание на наклейку на регуляторе

- в зависимости от типа до 80 а непрерывный и 100 а пиковый ток, обязательно обратите внимание на наклейку на регуляторе

- контроллеры RoControl с нагрузкой до 40 A оснащены линейно регулируемым BEC (5 В / 2A)

- регуляторы RoControl от 50 A нагрузки оснащены тактовым UBEC ( 5в / 5 A )

- программируемые параметры: тормоз, тип батареи, отсечка, напряжение отсечки для обоих типов батарей, удержание запуска и время

ЗАЩИТНЫЕ ФУНКЦИИ РЕГУЛЯТОРА

Регуляторы RoControl для безопасной работы оснащены несколькими функциями безопасности.

1. Защита при запуске: если двигатель не запускается в течение 2 секунд при перемещении ручки управления газом, подача электроэнергии автоматически отключается. В таком случае управление дросселем должно быть возвращено в самое низкое положение. Эта ситуация может возникнуть, если соединение между контроллером и двигателем неисправно, или если двигатель не проворачивается или редуктор поврежден.

2. Защита от перегрева: если температура регулятора превышает 110 градусов, производительность регулируется автоматически в целях безопасности.

3. Защита от потери сигнала: если приемник не получает действительный сигнал в течение 1 секунды, выходная мощность будет уменьшена. Если в течение следующих 2 секунд нет правильного сигнала, регулятор полностью отключает двигатель.

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Примечание. Параметры, выделенные жирным шрифтом, соответствуют заводским настройкам по умолчанию:

1. Настройка тормоза:	включен / выключен

2. Тип батареи:		Li-Po / NiMH

3. Под предохранением от напряжения тока: постепенное снижение мощности / мгновенное выключение

4. Напряжение отключения батареи: 	 низкое / среднее / высокое

1) для батарей LiPo, число банок  определяется автоматически, а величины  напряжения  при которых  отключится питание нагрузки:  для большего разряда 2,85 в.  на банку, для среднего - 3,15 в  на банку, и для не глубокого разряда - 3,30 в. на банку. Т.е для  батареи 3S LiPo при среднем (по умолчанию) режиме, напряжении отключения составит   3,15 в x 3 = 9,45 В.

2) для аккумуляторов NiMH напряжение разрядки рассчитывается как процент от начального напряжения, для низкого 0 % для среднего 50% и для высокого 65% от начального напряжения. При  0% защита от низкого напряжения отключена. Для NiMH-аккумулятора с 6 элементами: напряжение полностью заряженного аккумулятора составляет 1,44 в х 6 элементов= 8,64 в,  а для предустановленного среднего режима отключения (т.е. который установлен  по умолчанию) напряжение отключения составит: 8,64 в.  х 50% = 4,32 в.

5. 	Режим запуска: нормальный / мягкий / супер мягкий (300 мс /1,5 сек / 3 сек время запуска)

a) нормальный режим удобен для всех типов самолетов, мягкий или супер мягкий режим - предназначен для вертолетов.

Ускорение в мягком и супер-мягком режиме запуска медленнее, чем в обычном режиме, составляет задержку  1,5 сек. для мягкого и 3,0 сек. для супер-мягкого режима ( от начала движения дросселя до полного газа.)

Чтобы избежать проблем с слишком низким ускорением из-за слишком медленного реагирования при чрезвычайных ситуациях -  переходите в обычный режим для самолетов. когда двигатель находится в положении холостого хода (газовая палочка в нижнем положении) и в течение 3 сек. опять же, полный газ (газовая палочка в переднем положении) дается. Благодаря этой функции регулятор хорошо подходит для пилотируемых полетов, так как там требуется «приемистость»  газа.

6.	Уровень тайминга: 	низкий / средний / высокий

На низком уровне настройка синхронизации составляет 3,75 градуса, в среднем 15 градусов, а на высоком уровне 26,25 градуса. Для многих двигателей подходит низкий уровень, для многополюсных моторов и для высоких оборотов используйте средний или высокий тайминг.

Использование  бесколлекторного регулятора

Подключите регулятор к двигателю и приемнику, подключите сервопровод регулятора к каналу «газа» в приемнике.  Перед тем как подключить аккумулятор, еще раз проверьте полярность подключения.

Черный провод питания регулятора должен быть подключен к минусу (-), а красный к положительному полюсу аккумулятора (+). Аккумулятор, не правильно подключенный( с перепутанной полярностью) -  разрушает контроллер и  у вас нет гарантийного требования.

После этого регулятор готов к работе. Если аккумулятор правильно подключен, убедитесь, что двигатель работает.

Начало работы с регуляторами

Важное примечание: эта процедура должна выполняться при первом запуске и при смене

дистанционного управления (передатчика) так как различные передатчики имеют разные настройки стиков. Для обеспечения бесперебойной работы, пожалуйста, сделайте следующее:

| Включите передатчик и переместите стик (ручку) газа в позицию «мах» газа | (( | Подключите батарею к контроллеру и подождите около 2 секунд | (( | Вы услышите --- ---, это значит, контроллер запомнил положение ручки «полного газа». |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ↓↓ |
| После этого звучит длинный тон (** ** ** ** **), он указывает, что контроллер запомнил положение ручки газа:«остановка двигателя» | (( | Сразу же после этого установите ручку управления газом в нижнее положение (остановка двигателя). Прозвучало несколько отдельных звуков (-- -), по числу банок в LiPo батареи?? |

Нормальный ввод в эксплуатацию

| Включите передатчик и переместите стик (ручку) газа в позицию «МИН» газа | (( | Подключите аккумулятор и вы услышите спец. звук (--123), это говорит что питание в порядке. | (( | После этого звучат несколько отдельных звуков ( -- - ), они показывают сколько банок в батареи LiPo. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ↓↓ |
| Для запуска двигателя рычаг управления газом может быть перемещен вперед. | (( | Затем регулятор выполняет самопроверку, как только она закончится, звучит длинный сигнал (** ** ** ** **) указывающий, что проверка окончена и контроллер готов к работе. |

При каждом нормальном вводе в эксплуатацию выполняйте указанные выше шаги добросовестно в указанном порядке.

Поиск неисправностей

| неисправность | Возможная Причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| После включения двигатель не включается, и звук не генерируется. | Нет правильного соединения между регулятором и приводным аккумулятором. | Проверьте соединение между аккумулятором и регулятором, замените контакты! |
| После включения двигатель не запускается, он звучит. Предупреждающий сигнал с двумя короткими звуками (-, -) с интервалом в 1 сек.. | Входное напряжение выходит за рамки технических данных, оно либо слишком высокое, либо слишком низкое. | Проверьте напряжение аккумулятора! |
| После включения двигатель не запускается, зазвучит предупреждающий сигнал с тремя короткими звуками (-, -, -) с интервалом в 2 сек.. | поступает несогласованный входной сигнал. | Проверьте все компоненты пульта дистанционного управления, а также соединение между приемником и контроллером! |
| После включения двигатель не запускается, зазвучит предупреждающий сигнал с тремя короткими звуками ( - , -, -) с интервалом 0,25 сек.. | Ручка газа не находится в нейтральном (выключенном) положении | Переведите ручку управления газом в самое нижнее положение (двигатель выключен) |
| После включения двигатель не запускается, он звучит специальная звуковая последовательность (- , 56721) | Направление хода регулятора газовой функции обратной полярности, регулятор запускается в режиме программирования. | Укажите на передатчике правильное направление движения для газового канала! (Включить реверс по каналу?) |
| Двигатель вращается неправильно (не в ту сторону…как надо) | Неправильно установлены соединительные провода между регулятором и двигателем. | Два соединительных провода между регулятором и двигателем должны быть заменены ! (поменяйте пару проводов в соединении двиг/рег.) |

С помощью приведенной выше таблицы большинство ошибок можно быстро и безопасно исправить. Лучше всего, если перед первым вводом в эксплуатацию вы еще раз все тщательно проверите.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ РЕГУЛЯТОРА

Настройка регулятора ROCONTROL осуществляется с помощью передатчика в четыре этапа, при этом действуйте очень осмотрительно и контролируйте все очень точно. Неправильная конфигурация регулятора может привести к серьезным последствиям.

1. Активируйте режим программирования

2. Выберите параметр для изменения

3. Выберите выбранный параметр

4. Выход из режима программирования

Примечание: пожалуйста, обратите внимание, что ручка управления находится в нейтральном положении ровно 0% (остановка двигателя)  и в положении полного газа ровно 100%.

| 1.Режим программирования включить * Включите передатчик и переведите ручку «газа» в положение полного «газа». После этого подключите аккумулятор привода. • Примерно через 2 сек. звуковой сигнал ( .. . .. .) * Подождите еще 5 сек. - звучат звуки (*56712), что указывает на то, что режим программирования активен. | (( |  | (( | 2. Чтобы изменить какой-либо параметр После включения режима программирования в цикле раздаются восемь различных звуков, которые должны быть сопоставлены с каждым параметром. Для выбора параметра необходимо в течение 3 сек. в соответствии с соответствующей последовательностью звука, ручку управления газом должны быть переведены в нейтральное (выход двигателя) положение. В таблице 1 показано, как связаны программируемые параметры и звуковые последовательности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ↓↓ ↑↑ ↓ ↓ |
| 3. Изменить Выбранные параметры После выбора параметра в цикле будут звучать различные звуки, связанные с отдельными значениями параметра. Чтобы запрограммировать заданное значение, установите ручку управления газом в положение полного газа. После этого прозвучит специальная последовательность звуков (* 1515), которая подтвердит выбор и покажет, что значение сохранено. На вкладке 2 показаны взаимосвязи между различными значениями каждого параметра и связанными с ним звуками. Когда ручка газа остается в положении «полного газа», вы возвращаетесь к пункту 2, чтобы выбрать другой параметр. Если вы переведете ручку управления газом в нейтральное положение (выход двигателя), то это сразу выход из режима программирования. | >> >> | 4. Выход Из Режима Программирования Есть два варианта. Можно с шага 2 по 8. Мелодией (два длинных звуковых сигнала, или при шаг 3 после озвученном spezielIen Мелодией (* 1515) - переводом ручки газа в нейтральное положение. |

таблица 1

|  | Параметр | последовательность тонов | описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Настройка тормоза | * | один короткий звук |
| 2 | Тип батареи | * * | два коротких звука |
| 3 | защита от низкого напряжения | * * * | три коротких звука |
| 4 | напряжение отключения | * * * * | четыре коротких звука |
| 5 | режим запуска | ** ** ** ** ** | длинный звук |
| 6 | Тайминг | ** ** ** ** **, * | один длинный, один короткий звук |
| 7 | сброс, заводские настройки активировать | ** ** ** ** **, * * | один длинный, два коротких тона |
| 8 | Выход из режима программирования | ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** | Две длинных последовательности звуков |

В приведенной выше таблице 1 показаны взаимосвязи между параметрами и связанными последовательностями звука в процессе программирования.

Примечание: длинный тон (********) соответствует пяти коротким тонам (*, *, *, *, *).

Таблица  2

|  | один короткий звук | два коротких звука | три коротких звука |
| --- | --- | --- | --- |
| Настройка тормоза | отключен | Включен | - |
| Тип батареи | Li-Po | NIMh | - |
| Защита от низкого напряжения | Постепенное снижение производительности | мгновенное отключение | - |
| Напряжение отключения | низкое | Среднее | высокое |
| Режим запуска | Обычный | мягкий | супермягкий |
| Тайминг | Низкий | среднее | высокое |

В приведенной выше таблице 2 показаны связи между значениями параметров и связанными с ними звуками.

Примечание: Параметры, выделенные жирным шрифтом, отображают заводские настройки.

Гарантия.